## Slide 1: KAJIAN KES FORENSIK ALAM SEKITAR PERSPEKTIF PENYIASATAN JAS
SEKSYEN PERUNDANGAN DAN FORENSIK ALAM SEKITAR

## Slide 2: Objektif kajian kes
Mengenal pasti kaedah penyiasatan normal/biasa yang dijalankan oleh JAS untuk menyiasat sesuatu kejadian pencemaran alam sekitar.
Mengenal pasti kaedah - kaedah forensik yang boleh diaplikasikan dalam proses penyiasatan.
Mampu membezakan pendekatan penyiasatan forensik alam sekitar dan pendekatan biasa.

## Slide 3: Kajian kes
Satu aduan telah diterima dari orang awam, Sungai Muda telah dicemari oleh sumber yang tidak dikenal pasti. Air sungai bertukar menjadi kelabu kehitaman dan berbau sepanjang 300 meter telah dikesan berdekatan dengan Lebuh Raya Sungai Rambai. Terdapat ratusan ikan telah kelihatan mati disepanjang sungai tersebut. Terdapat sebuah loji rawatan kumbahan yang terletak di hulu kawasan tersebut dan sebuah projek pembinaan perumahan EIA. Pasukan penyiasat JAS telah ditugaskan untuk menyiasat kejadian ini.

## Slide 4
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Pencemaran

## Slide 5
Apa andaian anda tentang kes ini ?
Loji rawatan kumbahan yang terletak di hulu kawasan menyebabkan pencemaran.
Tapak projek perumahan EIA melepaskan kumbahan dari rumah pekerja menyebabkan pencemaran sungai berlaku. .
Kemungkinan LOJI KUMBAHAN melakukan bypass/pintasan.
Terdapat kejadian yang tidak di ingini berlaku menyebabkan loji rawatan kumbahan melepaskan kumbahan
Andaian
kaedah penyiasatan normal

## Slide 6: Kaedah penyiasatan normal
Penerimaan Maklumat
Analisa Maklumat
Lokasi
Sungai
Punca
Jenis Pencemar
Persiapan ke Tapak
PPE
Kenderaan
Peralatan Persampelan
Di tapak
Persampelan
JKM
Keputusan
Lawatan Ke Potensi sumber pencemaran
Ambil Gambar
Laporan Siasatan
Buka IP
Tak Buka IP
1
2
3
4
5
6
BOD, NH3,
e-coli

## Slide 7
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Pencemaran
Persampelan

## Slide 8
Pertuduhan yang kurang kukuh
Kertas siasatan dibuka
Pembuktian yang lemah bagi mengaitkan punca dan tapak yang tercemar.
NFA
kaedah penyiasatan normal

## Slide 9: Forensik Alam Sekitar

## Slide 10
Forensik alam sekitar adalah penilaian data yang sistematik dan saintifik yang didapati daripada lapangan atau analisis makmal dan maklumat sejarah sesuatu lokasi jenayah alam sekitar bagi tujuan membangunkan bukti – bukti yang kukuh, saintifik bagi tujuan penyelesaian perundangan berkaitan punca bahan pencemar yang dilepaskan ke atas alam sekitar berkenaan.
Lapangan
Analisa Makmal
Penilaian Data
Sistematik &
Saintifik
Kronologi
Pendakwaan
Forensik alam sekitar

## Slide 11
Ketua Penyiasat
Ahli Pasukan Forensik JAS
Pakar luar / Agensi luar

## Slide 12: Proses yang sistematik dan Saintifik
Masalah
Persoalan
Objektif dan Hipotesis
Rekabentuk Penyiasatan
Analisis Data & Pengujian Hipotesis
Kesimpulan
1
2
3
4
5
6
Masalah yang perlu diselesaikan
Persoalan 5W 1H
Andaian dan tujuan penyiasatan
Bagaimana penyiasatan dilaksanakan
Kaedah statistik yang sesuai
Kesimpulan keseluruhan

## Slide 13: Kajian kes
Satu aduan telah diterima dari orang awam, Sungai Muda telah dicemari oleh sumber yang tidak dikenal pasti. Air sungai bertukar menjadi kelabu kehitaman dan berbau sepanjang 300 meter telah dikesan berdekatan dengan Lebuh Raya Sungai Rambai. Terdapat ratusan ikan telah kelihatan mati disepanjang sungai tersebut. Terdapat sebuah loji rawatan kumbahan yang terletak di hulu kawasan tersebut dan sebuah projek projek perumahan EIA. Pasukan penyiasat JAS telah ditugaskan untuk menyiasat kejadian tersebut.

## Slide 14: Kajian kes
Satu aduan telah diterima dari orang awam, Sungai Muda telah dicemari oleh sumber yang tidak dikenal pasti. Air sungai bertukar menjadi kelabu kehitaman dan berbau sepanjang 300 meter telah dikesan berdekatan dengan Lebuh Raya Sungai Rambai. Terdapat ratusan ikan telah kelihatan mati disepanjang sungai tersebut. Terdapat sebuah loji rawatan kumbahan yang terletak di hulu kawasan tersebut dan sebuah projek projek perumahan EIA. Pasukan penyiasat JAS telah ditugaskan untuk menyiasat kejadian tersebut.

## Slide 15: Kajian kes
Satu aduan telah diterima dari orang awam, Sungai Muda telah dicemari oleh sumber yang tidak dikenal pasti. Air sungai bertukar menjadi kelabu kehitaman dan berbau sepanjang 300 meter telah dikesan berdekatan dengan Lebuh Raya Sungai Rambai. Terdapat ratusan ikan telah kelihatan mati disepanjang sungai tersebut. Terdapat sebuah loji rawatan kumbahan yang terletak di hulu kawasan tersebut dan sebuah projek projek perumahan EIA. Pasukan penyiasat JAS telah ditugaskan untuk menyiasat kejadian tersebut.

## Slide 16: Kajian kes
Air sungai bertukar menjadi kelabu kehitaman dan berbau sepanjang 300 meter telah dikesan berdekatan dengan Lebuh Raya Sungai Rambai.
Terdapat ratusan ikan telah kelihatan mati disepanjang sungai tersebut.
Terdapat sebuah loji rawatan kumbahan yang terletak di hulu kawasan
Terdapat sebuah projek perumahan EIA di hulu kawasan

## Slide 17
Punca
Proses Pencemaran
Impak

## Slide 18
Masalah
Persoalan dan andaian
Objektif
Pencemaran sungai berlaku, air sungai bertukar kepada warna kelabu kehitaman punca pencemaran tidak dikenal pasti.
Apa yang menyebabkan sungai bertukar warna ?
Apakah bahan pencemar yang terkandung didalam sungai tersebut ?
Adakah tapak projek EIA menyumbang pencemaran itu ?
Apakah loji kumbahan menyumbang kepada pencemaran itu
Adakah punca pencemaran lain ?
Mengenal pasti apakah bahan pencemar yang menyebabkan air sungai bertukar warna ?
Mengenalpasti adakah tapak projek EIA menyumbang pencemaran itu ?
Mengenal pasti adakah loji kumbahan menyumbang pencemaran
Mengenal pasti adakah sumber – sumber lain yang menyumbang kepada pencemaran tersebut
1
2
3

## Slide 19: Rekabentuk penyiasatan
Kajian Literatur
Dan Maklumat latar belakang kes
Persampelan
Penganalisaan Makmal
Persediaan Peralatan
4

## Slide 20: Rekabentuk penyiasatan
Kajian Literatur
Dan Maklumat latar belakang kes
Persampelan
Penganalisaan Makmal
Persediaan Peralatan
Rekabentuk penyiasatan
4

## Slide 21: Rekabentuk penyiasatan
Kajian Literatur
Dan Maklumat latar belakang kes
Kajian Literature
Punca – punca yang menyebabkan sungai bertukar warna kelabu kehitaman
Bagaimana nak dapatkan maklumat ini dengan lebih pantas
dan efektif.
Rekabentuk penyiasatan
4

## Slide 22: Rekabentuk penyiasatan
Kajian Literatur
Dan Maklumat latar belakang kes
Sumber Literature
yang sahih
Internet
Google Apps
Kuasai Teknik Searching didalam google
Search : dark water potential sources AND journal.pdf
Rekabentuk penyiasatan
4

## Slide 28
Kaedah mudah membuat carian maklumat dalam internet

## Slide 29
Penggunaan aplikasi didalam
Telefon pintar

## Slide 30
Sumber kajian berautoriti

## Slide 31: Rekabentuk penyiasatan
Kajian Literatur
Dan Maklumat latar belakang kes
Lokasi Pencemaran
Rekabentuk penyiasatan
4
Sumber Pencemaran yang berpotensi
GIS, GOOGLE EARTH, EKAS

## Slide 38
Data Premis Yang Berpunca Mencemarkan
Data - data pematuhan yang lepas

## Slide 40
Data kualiti air sungai

## Slide 41: Rekabentuk penyiasatan
Kajian Literatur
Dan Maklumat latar belakang kes
Persampelan
Penganalisaan Makmal
Persediaan Peralatan
Rekabentuk penyiasatan
4

## Slide 42: Rekabentuk penyiasatan
Persediaan Peralatan
Rekabentuk penyiasatan
4
Drone
Peralatan analisis Insitu
Persampelan
COC
Penjagaan Sampel Forensik
Pengurusan CSI
PPE
Water sample
Sludge sample
Bacteria sample
Analisis Makmal

## Slide 43
Drone

## Slide 44
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Pencemaran
Kawasan Penerbangan Drone untuk memantau punca pencemaran dan zon impak

## Slide 45
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Pencemaran
Kawasan Penerbangan Drone untuk memantau punca pencemaran dan zon impak

## Slide 46
Peralatan In Situ
Portable GC MS DS
XRF Analyser

## Slide 47
Persampelan
Persampelan enapcemar (sludge)
Persampelan bakteria

## Slide 48: Rekabentuk penyiasatan
Kajian Literatur
Dan Maklumat latar belakang kes
Persampelan
Penganalisaan Makmal
Persediaan Peralatan
4

## Slide 49
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Pencemaran
Persampelan
Zone A
Persampelan zone B
Persampelan
Zone C
Persampelan
Zone D

## Slide 51
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Persampelan
Zone B
Persampelan zone A
Persampelan
Zone C
Persampelan
Zone D
Penyiasatan fizikal
Penyiasatan fizikal

## Slide 52
Penyiasatan fizikal
Persampelan
Dari tangki lori yang disyaki

## Slide 53
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Persampelan
Zone B
Persampelan zone A
Persampelan
Zone C
Persampelan
Zone D
Penyiasatan fizikal

## Slide 54: Rekabentuk penyiasatan
Kajian Literatur
Dan Maklumat latar belakang kes
Persampelan
Penganalisaan Makmal
Persediaan Peralatan
4

## Slide 55: Rekabentuk penyiasatan
Penganalisaan Makmal
4
Sampel bakteria
Sampel enapcemar
Sampel effluent
DNA
geochemical
AAS
GC MSDS

## Slide 56
E-Coli Strains

## Slide 57: Proses yang sistematik dan Saintifik
Masalah
Persoalan
Objektif dan Hipotesis
Rekabentuk Penyiasatan
Analisis Data & Pengujian Hipotesis
Kesimpulan
1
2
3
4
5
6
Masalah yang perlu diselesaikan
Persoalan 5W 1H
Andaian dan tujuan penyiasatan
Bagaimana penyiasatan dilaksanakan
Kaedah statistik yang sesuai
Kesimpulan keseluruhan

## Slide 58
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Persampelan
Zone B
Persampelan zone A
Persampelan
Zone C
Persampelan
Zone D
Penyiasatan fizikal

## Slide 59
Analisis Data & Pengujian Hipotesis
5
Persampelan zone A
Persampelan zone B
Persampelan zone C
Persampelan zone D
Persampelan Lori
Jenis ujian | Sampel zone A | Sampel Zone B | Sampel zone D | Sampel zone D | Lori
DNA |  |  |  |  | 
Geo Chemical |  |  |  |  | 
Kualiti Air |  |  |  |  | 
Projek EIA menyumbang pencemaran itu
Loji kumbahan menyumbang pencemaran ini
Lori menyumbang kepada pencemaran ini
Hipotesis yang ingin diuji :

## Slide 61
Statistik deskriptif – sejauh mana konsisten analisis atau data yang diambil.
Uji kenormalan data terlebih dahulu, skewness & kurtosis bagi setiap data parameter sampel.
Sekiranya normal gunakan parameterik statistic sekiranya tidak gunakan non parametrik. statistic
Data normal
Pengujian hipotesis dengan menggunakan
ANOVA untuk melihat perbezaan min yang signifikan diantara sampel

## Slide 62: Perisian statistik
EXCEL
SPSS
Minitab
PLS SEM

## Slide 63
Persampelan zone A
Persampelan zone B
Persampelan zone C
Persampelan zone D
Persampelan Lori
Jenis ujian | Sampel zone A | Sampel Zone B | Sampel zone C | Sampel zone D | Lori
DNA |  |  |  |  | 
Geo Chemical |  |  |  |  | 
Kualiti Air |  |  |  |  | 
Not. Significant
significant
Not significant
Sampel zone C Vs Lori

## Slide 64
Tapak projek EIA
Loji rawatan
kumbahan
Persampelan
Zone B
Persampelan zone A
Persampelan
Zone C
Persampelan
Zone D
Penyiasatan fizikal

## Slide 65: Kesimpulan hipotesis statistik
Projek EIA menyumbang pencemaran itu
Tidak, kerana terdapat perbezaan yang signifikan diantara ciri – ciri yang terdapat dalam air sungai yang tercemar dengan sumber effluent dari lori tersebut secara statistic.
Loji kumbahan menyumbang pencemaran ini :
Tidak, kerana terdapat perbezaan yang signifikan diantara ciri – ciri yang terdapat dalam air sungai yang tercemar dengan sumber effluent dari lori tersebut secara statistic.
Effluent dari lori tangki pengangkut kumbahan menyumbang kepada pencemaran ini :
Ya, kerana tiada perbezaan yang signifikan antara ciri – ciri yang terdapat dalam air sungai yang tercemar dengan sumber effluent dari lori tersebut secara statistik.