## Slide 1: Garis Panduan Penggunaan Oil Spill Dispersant di Malaysia 19 Mac 2018
KURSUS PENGUATKUASAAN DAN KAWALAN PENCEMARAN MARIN

## Slide 2: OUTLINE
Skop
Pengenalan kepada Oil Spill Dispersant
Penggunaan Oil Spill Dispersant
Polisi
Kebenaran Penggunaan Oil Spill Dispersant
Pemantauan keberkesanan
Pelupusan
Prosedur kelulusan produk Oil Spill Dispersant

## Slide 3: SKOP
Memberi panduan kepada:
On-scene commanders
Oil spill contingency planner
Organisasi
i. Operator terminal/ platform/ pelabuhan
ii. Pengendali premis pemprosesan Minyak
iii. Kontraktor pembersihan
iv. Syarikat perkapalan
v. Agensi kerajaan
4. Pengeluar atau pembekal oil spill dispersant

## Slide 4: PENGENALAN
Apakah oil spill dispersant?
Sejenis bahan kimia
Digunakan semasa insiden tumpahan minyak dengan cara semburan ke oil spill/ oil slick di permukaan laut
Menukarkan oil slick kepada titisan minyak (oil droplets) yang akan bergerak ke permukaan bawah laut
Titisan minyak akan didegradasi secara semulajadi oleh mikoorganisma

## Slide 5: PENGENALAN
Bagaimana oil spill dispersant berfungsi?

## Slide 6: PENGENALAN
Apakah kaedah kawalan tumpahan minyak apabila berlaku insiden tumpahan minyak?
Mechanical containment/ recovery (boom & skimmer)
Oil spill dispersant
In situ burning

## Slide 7: PENGGUNAAN OIL SPILL DISPERSANT
Penggunaan Oil Spill Dispersant bergantung kepada faktor:
Mechanical containment/ recovery tidak dapat digunakan
Pergerakan tumpahan minyak ke pantai atau kawasan sensitif
Kelikatan (Viscosity) minyak
Jarak daripada pantai mestilah 3 batu nautika
Kedalaman laut sekurangnya 10 m
Cuaca dan keadaan laut (halaju angin,tinggi ombak)

## Slide 8: PENGGUNAAN OIL SPILL DISPERSANT
Aircraft
Vessel
Sub-sea

## Slide 9: Polisi Penggunaan
Kawasan sensitif yang dilarang penggunaan oil spill dispersant:
i. kawasan akuakultur marin
ii. Persekitaran air tawar (sungai, tasik)
iii. Kawasan yang diwartakan sebagai Taman Laut dan Rizab Laut di bawah Akta Perikanan, 1985
iv. Kawasan sensitif alam sekitar
Rancangan Fizikal Negara di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
Sabah Parks Enactment 1984 and Sabah Wildlife Conservation Enactment 1997
Sarawak national Parks and Nature Reserves Ordinance 1998
v. kawasan seperti yang digariskan dalam Environmental Sensitive Index (ESI) diterbitkan oleh PETRONAS.

## Slide 10: KEBENARAN PENGGUNAAN
Perairan Wilayah Malaysia:
    Menggunakan Oil Spill Dispersant yang diluluskan oleh JAS
    Kebenaran menggunakan Oil Spill Dispersant diluluskan oleh Pengarah JAS negeri
Zon Ekonomi Eksklusif
    Menggunakan Oil Spill Dispersant yang diluluskan oleh JAS
    Tidak memerlukan kebenaran penggunaan sekiranya semua perkara dalam garis panduan telah diambilkira
    Memaklumkan Pengarah JAS negeri dalam tempoh 24 jam sebaik sahaja digunakan

## Slide 11: PEMANTAUAN KEBERKESANAN OIL SPILL DISPERSANT
Pemantauan secara berterusan
Menghentikan penggunaan sekiranya tidak berkesan
Pemantauan secara visual/UVF/satellite imaging

## Slide 12: PELUPUSAN
Dikategorikan sebagai Buangan Terjadual
Dilupuskan mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005

## Slide 13: PROSEDUR KELULUSAN PRODUK OIL SPILL DISPERSANT
Ujian Toksisiti
Ujian Keberkesanan

## Slide 14: Thank you